## Slide 1
目的地址(6字节)
源地址(6字节)
类型
（2字节）
数据（46~1500字节）
CRC
(4字节)
IP数据报(46~1500字节)
类型
（0800）
以太网封装

## Slide 2
目的地址(6字节)
源地址(6字节)
类型
（2字节）
数据（46~1500字节）
CRC
(4字节)
ARP请求/应答（28字节）
类型
（0806）
以太网封装
PAD
（18字节）

## Slide 3
目的地址(6字节)
源地址(6字节)
类型
（2字节）
数据（46~1500字节）
CRC
(4字节)
RARP请求/应答（28字节）
类型
（0806）
以太网封装
PAD
（18字节）

## Slide 4
目的地址
源地址
长度
DSAP
AA
SSAP
AA
ctrl
03
Org code
00
类型
数据
CRC
6字节
6字节
2字节
1字节
1字节
1字节
3字节
2字节
38~1492字节
4字节
类型
0800
IP数据
38~1492字节
类型
0806
ARP请求/应答
28字节
PAD
10字节
类型
8035
RARP请求/应答
28字节
PAD
10字节
IEEE 802封装